End devices
Device	VLAN	IP address	Network	Default Gateway	Connected Switch	Access port
PC0	10	192.168.1.2/24	192.168.1.0 /24	192.168.1.1/24	Switch_A	Fa0/1
PC1	10	192.168.1.3/24		192.168.1.1/24	Switch_A	Fa0/2
PC2	20	192.168.2.2/24	192.168.2.0 /24	192.168.2.1/24	Switch_B	Fa0/1
PC3	20	192.168.2.3/24		192.168.2.1/24	Switch_B	Fa0/2
PC4	30	192.168.3.2/24	192.168.3.0 /24	192.168.3.1/24	Switch_A	Fa0/5
PC5	30	192.168.3.3/24		192.168.3.1/24	Switch_A	Fa0/6

Switches

Switch	Connected device	Switch port
Switch_A	MultilayerSwitch_A	Fa0/3, Fa0/4
Switch_B	MultilayerSwitch_A	Fa0/3, Fa0/4
MultilayerSwitch_A	Switch_A	Fa0/1, Fa0/2
MultilayerSwitch_A	Switch_B	Fa0/3, Fa0/4

Etherchannel

Port-channel	Switches	Ports	Mode
1	Switch_A	Fa0/3, Fa0/4	LACP - Active
	MultilayerSwitch_A	Fa0/1, Fa0/2
2	Switch_B	Fa0/3, Fa0/4
	MultilayerSwitch_A	Fa0/3, Fa0/4

Trunk Links

Switch	Trunk	Allowed VLAN s
Switch_A	Port channel 1	VLAN 10 / VLAN 20 / VLAN 30
Switch_B	Port channel 2
MultilayerSwitch_A	Port channel 1 / & / Port channel 2